# 3.2.2 SSI, temaopgave niveau E

Opgaveeksempel udarbejdet på TEC – Teknisk Erhvervsskolecenter. Se lærerens kommentar efter opgaven.

| Type: | Niveau: | Indhold: | Indgang: | Kernekompetence: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgave |  |  |  | Tværgående | X | Alment |  | Tankegangskompetence |  |
| Temaopgave | X | F |  | Tal- og symbolbehandling |  | BA |  | Problembehandlingskompetence | X |
| Projektoplæg |  | E | X | Geometri |  | PU |  | Modelleringskompetence | X |
| Skr. eksamenssæt |  | D |  | Funktioner |  | SSI | X | Ræsonnementskompetence |  |
| Mdtl. eksamensspørgsmål |  | C |  | Statistik |  | Merkantil |  | Repræsentationskompetence |  |
|  | Symbol- og formalismekompetence |  |
|  | Kommunikationskompetence |  |
|  | Hjælpemiddelkompetence |  |

# Temaopgave E

Det ohmske hjul

Afleveres senest

De første formler, du møder i grundforløbet, er Ohms lov og effektformlen.
Nogle gange har du brug for både Ohms lov og effektformlen til at løse en opgave.
”Det ohmske hjul” er en formelsamling, som indeholder de 12 formler, der kan laves ud fra Ohms lov og effektformlen.
Du vil i dit uddannelsesforløb støde på opgaver, hvor du skal kombinere to formler - på samme måde som i denne opgave.

Del 1

Ohms lov siger:		U = I ( R

Find I:

Find R:

Effektformlen siger:		P = U( I

Find I:

Find U:

Vis at: 	P = I2 ( R

Find I:

Find R:

Vis at

Find P:

Find U:

Del 2

Del 3

Du skal konstruere det ohmske hjul i Excel regneark.
Regnearket skal kunne udføre beregninger af I, U, R og P.
Du skal udskrive regnearket med synlige formler.

Del 4

Formel:

1.	Sæt R = 6 ( og udfyld skemaet:

| U | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |

2.	Indtegn funktionen I = f(U) i et koordinatsystem.

3.	Indtegn i samme koordinatsystem I = f(U) for

R = 12 (

- og for

R = 18 (

4.	Beskriv funktionen!

Formel:

1.	Sæt U til 12 V og udfyld skemaet:

| R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |

2.	Indtegn funktionen I = f(R) i et koordinatsystem.

3.	Beskriv funktionen!

Formel:

1.	Sæt R = 44 ( og udfyld skemaet:

| U | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  |  |  |  |  |

2.	Indtegn funktionen P = f(U) i et koordinatsystem.

3.	Beskriv funktionen!

Del 5

###### 1.	Hvor stor modstand (helt tal) yder varmelegemet ved en installation til

( 400 V?

( 230 V?

###### 2.	Beregn strømmen gennem vandvarmeren ved

###### ( 400 V

###### ( 230 V

- Hvad er forholdet mellem den høje spænding (400 V) og den lave spænding 230 V?

Hvor mange gange mere effekt udvikler vandvarmeren, når den tilsluttes 400 V frem for 230 V?

Forklar, hvorfor forholdet mellem de to spændingsværdier ikke er det samme forhold som mellem de to effektværdier.
Tip: Se funktionen  under del 4

4	Hvor meget energi målt i Joule skal der til for at opvarme 15 liter vand fra 10(C til 60(?

Hvor mange kWh svarer det til?

- Du skal bruge oplysningerne fra opgave 4.

1 kWh koster 1,70 kr.

Hvad koster det at opvarme at opvarme vandet?

7.	Du skal bruge oplysningerne fra opgave 4.

Hvor lang tid tager det at opvarme vandet ved en tilslutning til:

- 230 V?

- 400 V?

Teknisk hjælp (Word og Excel):

Del 2: Indsættelse af formler i det ohmske hjul:

- Skriv en formel i Equation editor.

- Tilpas størrelsen på formlen.
(Træk i rammen.)

- Højreklik på formlen (rammen).

- Tryk Formater objekt.

- Vælg Placering.

- Sæt flueben ved Anbring over tekst.

- Vælg Tekstombrydning ( Ingen.

- Træk formlen ind i hjulet.

#### Indsættelse af resten af formlerne:

- Kopiér din første formel.
Ctrl + c (kopiér) og Ctrl + v (indsæt)

- Ret formlen til og træk den op i hjulet.

Del 3: Synlige formler i regneark:

- Tryk Funktioner ( Indstillinger

## Oversigt over arbejdet med kompetencer i Det ohmske hjul:

| Symbol- og formalismekompetence | Eleven skal opgaven/projektet igennem arbejde med tal, formler og symboler. |
| --- | --- |
| Tankegangs-kompetence | Det må forventes, at eleven udøver matematisk tankegang gennem arbejdet med temaopgaven. Arbejdet med tankegangskompetencen kan styrkes ved at lade eleven finde eksempler fra hverdagen, hvor formlerne og funktionerne skal anvendes. |
| Repræsentations-kompetence | Formlerne i det ohmske hjul repræsenterer sammenhænge, som eleven i Strøm, styring og it kender til fra sit uddannelsesforløb. Ud fra de oplysninger, han får, skal han kunne finde den matematiske repræsentation (her: formel eller graf), han kan bruge til løsning af opgaven. Når eleven skal finde den rigtige formel, er det repræsentations-kompetencen, der kommer i anvendelse. |
| Modellerings-kompetence | Det praktiske problem i temaopgaven er at kunne kombinere og udlede formler til brug for læringsaktiviteterne i Strøm, styring og it. Problemet er altså erhvervsfagligt. Det bliver oversat til et matematisk problemkompleks: Substitution, ligningsløsning og funktionsanalyse. Produktet af den matematiske proces bliver det ohmske hjul, både i form af et lille formelkort og et regneark. I temaopgaven F/E bliver eleven hjulpet med matematiseringen. I del 5 skal det ohmske hjul anvendes til beregninger på en vandvarmer. Det giver mulighed for at arbejde med modelleringskompetencen på forskellige niveauer lige fra flere delspørgsmål som nu til et åbent spørgsmål som: “Hvordan vil du vejlede kunden, hvis han spørger, om han skal tilslutte vandvarmeren 230 V eller 400 V?” Regneark er et glimrende værktøj til at styrke modelleringskompetencen. Eleven er tvunget til at gøre sig overvejelser om modellens struktur, muligheder og begrænsninger. |
| Problembehandlings-kompetence | Eleven skal udlede “nye” formler ved hjælp substitution og ligningsløsning. I temaopgaven er substitutionerne foretaget. Nogle af sammenhængene mellem U, I, R og P skal beskrives som funktioner med udfyldelse af funktionstabeller, tegning af grafer samt analyse af funktionerne. I temaopgaven er der et eksempel på en ligefrem proportional funktion, en omvendt proportional funktion samt en andengradsfunktion. |
| Kommunikations-kompetence | Udledning af formler skal dokumenteres ved hjælp af mellemregninger. Funktioner skal beskrives ved brug af grafer og kommentarer. Det ohmske hjul skal opbygges forståeligt. Regnearket skal være brugervenligt. |
| Hjælpemiddel-kompetence | Eleven anvender lommeregner, lineal, millimeterpapir samt informationsteknologi: regneark og tekstbehandling med formeleditor. |
| Ræsonnements-kompetence | Når eleven har udviklet en ny formel, ræsonnerer han på baggrund af en kæde af argumenter. Eleven gennemfører beviser for, at formlerne i det ohmske hjul holder vand ud fra de givne formler. (Ræsonnementskompetence indgår ikke i målene på F-, E- og D-niveau). |

Brug af hjælpemidler

Det vil være helt naturligt at inddrage informationsteknologi i temaopgaven. Eleverne i Strøm, styring og it har det fag, og i undervisningsmålene er beskrevet brug af tekst- og talbehandling.

Man skal dog være opmærksom på, om brugen af it faktisk understøtter den matematiske proces og ikke overskygger den.

I formeleditoren i et tekstbehandlingsprogram laver man skabeloner (for eksempel brøker), som man udfylder. Alle formlerne i det ohmske hjul skal omskrives til brøker. Man kan altså blot kopiere den første skabelon, man har lavet, og så skifte indmaden ud; det er en hensigtsmæssig måde at arbejde på i it. Den matematiske proces kan således blive overskygget at skulle arbejde hensigtsmæssigt i it.

Et andet problem kan være brug af lommeregnere. Nogle elever har lommeregnere, som kan løse ligninger indeholdende symboler. Her må man forholde sig til, hvordan man sikrer, eleven udvikler sine kompetencer.

# Text boxes

Du skal bruge reglerne for ligningsløsning til at vise, hvordan du kommer frem til formlerne i det ohmske hjul.

Du skal nu prøve at finde nogle nye formler ud fra Ohms lov og effektformlen.

Du skal indsætte formlerne i det ohmske hjul.

Cirklen tegnes i Word.

Formlerne skrives i Equation editor og indsættes i hjulet.

U

R

I

P

Du skal vise og beskrive nogle af de funktioner, der ligger i det ohmske hjul.

Du skal bruge formlerne til at udføre beregninger på en vandvarmer.

Kommentarer til Det ohmske hjul

Eleverne i Strøm, styring og it stifter hurtigt bekendtskab med Ohms lov og effektformlen og får brug for at kombinere de to formler til deres beregninger.

Det ohmske hjul er en oversigt over de formler, der kan udledes af Ohms lov og effektformlen. Nogle områdefaglærere deler hjulet ud til sine elever, nogle elever finder det på internettet eller kopierer det fra kammerater.

Denne temaopgave skal hjælpe med til give eleverne forståelse af, hvorfra formlerne kommer, og hvad man kan bruge dem til. Eleverne vil jævnligt opleve at skulle udføre ligningsløsning på en formel og at anvende to formler til at løse et beregningsproblem.

Emnemæssigt dækker opgaven tal- og symbolbehandling, funktioner samt eventuelt det erhvervsfaglige emne.

Der lægges op til, at eleverne arbejder bredt med kompetencemålene.