# 4.1.1 B/A Projekt niveau D

Opgaveeksempel udarbejdet på EUC Syd, Haderslev. Se lærerens kommentar efter opgaven.

| Type: | Niveau: | Indhold: | Indgang: | Kernekompetence: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgave |  |  |  | Tværgående |  | Alment |  | Tankegangskompetence |  |
| Temaopgave |  | F |  | Tal- og symbolbehandling |  | BA | X | Problembehandlingskompetence |  |
| Projektoplæg | X | E |  | Geometri | X | PU |  | Modelleringskompetence | X |
| Skr. eksamenssæt |  | D | X | Funktioner |  | SSI |  | Ræsonnementskompetence |  |
| Mdtl. eksamensspørgsmål |  | C |  | Statistik |  | Merkantil |  | Repræsentationskompetence |  |
|  | Symbol- og formalismekompetence |  |
|  | Kommunikationskompetence |  |
|  | Hjælpemiddelkompetence |  |

Læreroplæg til SPÆRPROJEKT i matematik niveau D

I skal i 2-mandsgrupper udvikle nogle regnearksmodeller for beregning af de længder træ, der indgår i forskellige typer spær. (Se træbranchens publikation nr. 35 SPÆR)

Regnearksmodellerne skal kunne beregne de ønskede længder alene ud fra følgende 3 inddata:

- L (spærets spændvidde)

- V0 (taghældningen)

- Udhænget

Regnearksmodellerne skal være ledsaget af skitser, så brugeren af regnearket dels kan se, hvilke stykker træ spæret består af, dels se navngivning af elementerne.

Regnearksmodellen må meget gerne udvides til også at omfatte prisberegning af de materialer, der indgår i spæret.

Der stilles følgende krav til rapporten:

Indholdsmæssige krav:

- Forside.

- Indholdsfortegnelse.

- Problemformulering.

- Hovedafsnit med regnearksmodeller og skitser af de forskellige spærtyper.

  - Skal være opdelt i underafsnit for hver spærtype.

- Konklusion.

Tidsplan: 18 timer i alt

Elevbesvarelse:

EUC Syd, Haderslev

Spærberegning

Indholdsfortegnelse

Projektoplæg til SPÆRBEREGNINGSMODELLER	70

Udregning  af pult spær med givne mål	71

Beregning af trekant 2	73

Beregning af trekant 3 og 4	73

PrisBeregning	74

Regnearksmodel til pult spær	76

Regnearksmodel til gitterspær	78

Regnearksmodel til Hanebåndsspær	80

Regnearksmodel til Gitterspær	82

Konklusion	83

# Projektoplæg til SPÆRBEREGNINGSMODELLER

I skal i 2-mandsgrupper udvikle nogle regnearksmodeller for beregning af de længder træ, der indgår i forskellige typer spær. (Se træbranchens publikation nr. 35 SPÆR)

Regnearksmodellerne skal kunne beregne de ønskede længder alene ud fra følgende 3 inddata:

- L (spærets spændvidde)

- V0 (taghældningen)

- Udhænget

Regnearksmodellerne skal være ledsaget af skitser, så brugeren af regnearket dels kan se, hvilke stykker træ spæret består af, dels se navngivning af elementerne.

Regnearksmodellen må meget gerne udvides til også at omfatte prisberegning af de materialer, der indgår i spæret.

Der stilles følgende krav til rapporten:

Indholdsmæssige krav:

- Forside.

- Indholdsfortegnelse.

- Problemformulering (læreroplæg).

- Hovedafsnit med regnearksmodeller og skitser af de forskellige spærtyper:

  - Mindst én af spærtyperne skal være gennemregnet med angivelse af fremgangsmåde, formler og beregninger.

  - Skal være opdelt i underafsnit for hver spærtype.

- Konklusion.

Tidsplan: 18 timer i alt.

## Udregning af pultspær med givne mål

Følgende mål er givet:

længde:	8,4m

udhæng:	0,6m

vinkel:	34 o

Resultaterne er påført tegningen.

Udregningerne fremgår af de følgende sider.

Beregning til x1,x2,x3,x4 og trekant 1

COS 34=  8,4

X1

↕

X1        =  8,4

Cos34

↕

X1      	=10,13

X2 	= √ (10,132-8,42)

↕

X2	=5,66m

X3	=8,4m: 2

↕

X3	=4,2m

L3	=10,13:3

↕

L3	=3,38m

X4 =10,73m+0.6m

↕

X4 =10,73m

a	=√(4,22+3,382-2*4,2*3,38*Cos34)

↕

a	=2,35m

COS B=2,352+3,382-4,22

2*2,35*3,38

↕

⊾B	=92,50

⊾C 	=180-(34+92,5)

↕

⊾C	=53,5o

## Beregning af trekant 2

⊾A	=180-92,5

↕

⊾A	=87,5o

a	=√(2,352+3,382-2*2,35*3,38*Cos87,5)

↕

a	=4,03m

COSB	=4,032+3,382-2,352

2*4,03*3,38

↕

⊾B	=35,63o

COSC=4,032+2,352-3,382

2*4,03*2,35

↕

⊾C	=56,92o

## Beregning af trekant 3 og 4

⊾A	=180-(56,92+53,5)

↕

⊾A	=69,58o

a	=√(4,22+4,032-2*4,2*4,03*Cos69,58)

↕

a	=4,70m

COSB	=4,72+4,032-4,22

2*4,7*4,03

↕

⊾B	=56,89o

COSC=4,72+4,22-4,032

2*4,7*4,03

↕

⊾C	=51,68o

⊾A	=180-(35,62+56,89)

↕

⊾A	=87,49o

⊾B	=180-(34-90)

↕

⊾B	=56o

⊾C	=90-51,68

↕

⊾C	=38,32o

## Prisberegning

|  | Meter | Dimension | Pris for træ(Kr.) | Pris (Kr.) | Pris med moms(25%) | +10% spild |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spærfod | 8,40 | 75*150 | 18 | 151,20 | 189,00 | 207,90 |
| Spærhoved | 10,73 | 75*150 | 18 | 193,14 | 241,43 | 265,57 |
| Spærstolpe | 5,66 | 75*150 | 9 | 50,94 | 63,68 | 70,04 |
| Diagonal 1 | 2,35 | 50*100 | 9 | 21,15 | 26,44 | 29,08 |
| Diagonal 2 | 4,03 | 50*100 | 9 | 36,27 | 45,34 | 49,87 |
| Diagonal 3 | 4,70 | 50*100 | 9 | 42,30 | 52,88 | 58,16 |
| I alt | 35,87 |  |  | 495,00 | 618,75 | 680,63 |

Spærfod:	8,4m

Spærhoved:	10,73m

Spærstolpe:	5,66m

Diagonal 1:	2,35m

Diagonal 2:	4,03m

Diagonal 3:	4,7m

## Regnearksmodel til pult spær

## Regnearksmodel til gitterspær

## Regnearksmodel til Hanebåndsspær

## Regnearksmodel til Gitterspær

## Konklusion

Vi har udviklet et regneark, som kan bruges af almindelige virksomheder, fordi det kan regne længderne ud på spærfod, spærhoved, diagonaler osv. ved kun at taste spændvidde, taghældning og udhæng ind i regnearket. Dvs. hvis man ændrer målene på spændvidde, taghældning eller udhæng, så vil regnearket automatisk rette i længderne, fordi vi har lavet nogle formler, der hedder HVIS-formler. Det vil sige, at når man retter på spændvidde, taghældning og udhæng, vil prisen, længder og dimensioner automatisk ændre sig.

# Text boxes

I ovenstående spærprojekt vil eleverne i meget høj udstrækning bringe alle kompetencer i spil.

Udgangspunktet er træbranchens spærpublikation, som dels rummer de konstruktionsmæssige betingelser for de forskellige spærtyper, dels angiver de dimensioner, der skal vælges som følge af spærtype, spændvidde og tagbelægningens tyngde.

Der er altså mange parametre, der indgår.

I SPÆR-TEMA-OPGAVEN (se denne) handlede det om én spærtype, her i projektet bredes det ud til alle de typer, der fremgår af spærpublikationen.

Nedenstående link er til et eksempel på en elevbesvarelse, der absolut må siges at ligge i den øverste ende af karakterskalaen. Dels er der opstillet modeller for fire spærtyper, dels er der foretaget kalkulation af materialepriser på så avanceret måde, at der er taget højde for, at forskellig spændvidde til et givet spær kræver forskellig trædimension og dermed en anden priskalkulation.

Det har eleven løst ved at indbygge HVIS-sætninger i dimensions- og prisberegningsformlerne.

Vi er her ud over, hvad der matematisk kan forlanges, men projektet kan samtidig være et projekt i informationsteknologi på niveau E.

Se elevbesvarelse af projekt om spær nedenfor.

X410,73m

L3=3,38m

x1=10,13m

L3=3,38m

4,7m

Nr.4

x2 5,66m

4,03m

Nr.3

Nr.2

L3=3,38m

2,35m

Nr.1

34o

0,6m

X3 4,2m

X3 4,2m

8,4m

34o

4,2m

3,38m

A

B

C

Nr.1

2,35m

92,5o

53,5o

Nr.2

2,35m

A

B

C

87,5o

3,38m

4,03m

35,63o

56,92o

Nr.3

4,03m

A

B

C

4,2m

69,58o

4,7m

56,89o

51,68o

Nr.4

A

C

B

3,38m

4,7m

87,49o

56o

38,32o

5,66m