# 4.2.1 SSI, projektoplæg niveau D

Opgaveeksempel fra TEC – Teknisk Erhvervsskolecenter. Se lærerens kommentar efter opgaven.

| Type: | Niveau: | Indhold: | Indgang: | Kernekompetence: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgave |  |  |  | Tværgående |  | Alment |  | Tankegangskompetence |  |
| Temaopgave |  | F |  | Tal- og symbolbehandling |  | BA |  | Problembehandlingskompetence |  |
| Projektoplæg | X | E |  | Geometri |  | PU |  | Modelleringskompetence | X |
| Skr. eksamenssæt |  | D | X | Funktioner | X | SSI | X | Ræsonnementskompetence |  |
| Mdtl. eksamensspørgsmål |  | C |  | Statistik |  | Merkantil |  | Repræsentationskompetence |  |
|  | Symbol- og formalismekompetence |  |
|  | Kommunikationskompetence |  |
|  | Hjælpemiddelkompetence |  |

# Projekt D

Det ohmske hjul

De første formler, du møder i grundforløbet, er Ohms lov og effektformlen.
Nogle gange har du brug for både Ohms lov og effektformlen til at løse en opgave.
”Det ohmske hjul” er en formelsamling, som indeholder de 12 formler, der kan laves ud fra Ohms lov og effektformlen.
Du vil i dit uddannelsesforløb støde på opgaver, hvor du skal kombinere to formler.

I dette projekt skal du beskrive Ohms lov, effektformlen og hvordan formlerne i det ohmske hjul er fremkommet, samt hvad vi kan bruge det ohmske hjul til.

Rapporten skal indeholde:

Problemformulering, hvor du beskriver formålet med projektet og mere præcist, hvad du vil finde ud af.

Analyse Det er rapportens hoveddel, som skal indeholde:

- præsentation af Ohms lov og effektformlen.

- udledning af det ohmske hjul (ligningsløsning).

- opbygning af det ohmske hjul som formelkort (Word).

- opbygning af det ohmske hjul som regneark (Excel).

- eksempler på funktioner i det ohmske hjul: ligefrem proportionalitet, omvendt proportionalitet og andengradsfunktion.

- eksempel på en brugsgenstand: Vandvarmer, kaffemaskine eller lignende, hvor du viser beregninger ved hjælp af det ohmske hjul.

Konklusion: Fik du løst dit problem? Hvad fik du lært? Hvad kan du bruge projektet til?

## Oversigt over arbejdet med kompetencer i Det ohmske hjul:

| Symbol- og formalismekompetence | Eleven skal projektet igennem arbejde med tal, formler og symboler. |
| --- | --- |
| Tankegangs-kompetence | Det må forventes, at eleven udøver matematisk tankegang gennem arbejdet med projektet. Arbejdet med tankegangskompetencen kan styrkes ved at lade eleven finde eksempler fra hverdagen, hvor formlerne og funktionerne skal anvendes. |
| Repræsentations-kompetence | Formlerne i det ohmske hjul repræsenterer sammenhænge, eleven i Strøm, styring og it kender til fra sit uddannelsesforløb. Ud fra de oplysninger, han får, skal han kunne finde den matematiske repræsentation (her formel eller graf), han kan bruge til løsning af opgaven. Når eleven skal finde den rigtige formel, er det repræsentations-kompetencen, der kommer i anvendelse. |
| Modellerings-kompetence | Det praktiske problem i projektet er at kunne kombinere og udlede formler til brug for læringsaktiviteterne i Strøm, styring og it. Problemet er altså erhvervsfagligt. Det bliver oversat til et matematisk problemkompleks: Substitution, ligningsløsning og funktionsanalyse. Produktet af den matematiske proces bliver det ohmske hjul både i form af et lille formelkort og et regneark. I temaopgaven F/E bliver eleven hjulpet med matematiseringen. I del 5 skal det ohmske hjul anvendes til beregninger på en vandvarmer. Det giver mulighed for at arbejde med modelleringskompetencen på forskellige niveauer, lige fra flere delspørgsmål som nu til et åbent spørgsmål som: “Hvordan vil du vejlede kunden, hvis han spørger om, om han skal tilslutte vandvarmeren 230 V eller 400 V?” Regneark er et glimrende værktøj til at styrke modelleringskompetencen. Eleven er tvunget til at gøre sig overvejelser om modellens struktur, muligheder og begrænsninger. |
| Problembehandlings-kompetence | Eleven skal udlede “nye” formler ved hjælp substitution og ligningsløsning. I temaopgaven på niveau F og E er substitutionerne foretaget. Nogle af sammenhængene mellem U, I, R og P skal beskrives som funktioner med udfyldelse af funktionstabeller, tegning af grafer samt analyse af funktionerne. I projektet er der et eksempel på en ligefrem proportional funktion, en omvendt proportional funktion samt en andengradsfunktion. |
| Kommunikations-kompetence | Udledning af formler skal dokumenteres ved hjælp af mellemregninger. Funktioner skal beskrives ved brug af grafer og kommentarer. Det ohmske hjul skal opbygges forståeligt. Regnearket skal være brugervenligt. |
| Hjælpemiddel-kompetence | Eleven anvender lommeregner, lineal, millimeterpapir samt informationsteknologi: regneark og tekstbehandling med formeleditor. |
| Ræsonnements-kompetence | Når eleven har udviklet en ny formel, ræsonnerer han på baggrund af en kæde af argumenter. Eleven gennemfører beviser for, at formlerne i det ohmske hjul holder vand ud fra de givne formler. (Ræsonnementskompetence indgår ikke i målene på F-, E- og D-niveau). |

Brug af hjælpemidler

Det vil være helt naturligt at inddrage informationsteknologi i temaopgaverne og projekterne. Eleverne har det fag, og i undervisningsmålene er beskrevet brug af tekst- og talbehandling.

Man skal dog være opmærksom på, om brugen af it faktisk understøtter den matematiske proces og ikke overskygger den.

I formeleditoren i et tekstbehandlingsprogram laver man skabeloner (for eksempel brøker), som man udfylder. Alle formlerne i det ohmske hjul skal omskrives til brøker. Man kan altså blot kopiere den første skabelon, man har lavet, og så skifte indmaden ud; det er en hensigtsmæssig måde at arbejde på i it. Den matematiske proces kan således blive overskygget at skulle arbejde hensigtsmæssigt i it.

Et andet problem kan være brug af lommeregnere. Nogle elever har lommeregnere, som kan løse ligninger indeholdende symboler. Her må man forholde sig til, hvordan man sikrer, at eleven udvikler sine kompetencer.

# Text boxes

Eleverne i Strøm, styring og it stifter hurtigt bekendtskab med Ohms lov og effektformlen og får brug for at kombinere de to formler til deres beregninger.

Det ohmske hjul er en oversigt over de formler, der kan udledes af Ohms lov og effektformlen. Nogle områdefaglærere deler hjulet ud til deres elever, nogle elever finder det på internettet eller kopierer det fra kammerater.

Dette projektoplæg skal hjælpe med til give eleverne forståelse af, hvorfra formlerne kommer, og hvad man kan bruge dem til. Eleverne vil jævnligt opleve at skulle udføre ligningsløsning på en formel og at anvende to formler til at løse et beregningsproblem.

Emnemæssigt dækker opgaven tal- og symbolbehandling, funktioner samt eventuelt det erhvervsfaglige emne.

Der lægges op til, at eleverne arbejder bredt med kompetencemålene.